## Slide 1: Paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien perusteet + ArcGIS ohjelmistojen perusteet Jari Isohanni

## Slide 2: Osaamistavoitteet
Ymmärtää
Mitä on paikkatieto
Mitä ovat koordinaattijärjestelmät
Paikannuksen perusteet
Paikkatietojärjestelmien perusteet

## Slide 3
Paikkatieto

## Slide 4: Mitä on paikkatieto?
Valtaosa tiedosta voidaan liittää johonkin fyysiseen paikkaan.
-> Kaikki tieto jolla on paikka on paikkatietoa!
=
+

## Slide 5: Mitä on paikkatieto?
Paikkatietoon liitetään sijaintitiedon lisäksi, paljon muutakin tietoa tätä tietoa kutsutaan ominaisuustiedoksi tai metadataksi.
väestötiedot
hintatiedot
liikennetiedot
Ja kaikkea muuta

## Slide 6: Mitä on paikkatieto?
Paikkatietoa voidaan esittää monella eri tapaa ja monessa eri sovelluksessa.
Yleensä paikkatieto on:
- symboleita (ikonit, jne…)
- viivat (reitit, rajat, jne..)
- pisteet (tapahtumat, jne…)
- alueet (tontit, jne…)
Kuvat: Esri

## Slide 7: Mitä on paikkatieto?
Esim. liikennetieto.fi sivusto esittää paikkatietoa ikoneilla, se viivoilla. Lisäksi paikkatietoon on liitetty ominaisuusdataa kuten liikenteen sujuvuus.
Kuva: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

## Slide 8: Mitä on paikkatieto?
Googlen karttapalvelussa voidaan tarkastella reittejä ja niiden matkustusaikaa. Google tuottaa karttaan myös liikennetietoja.
Kuva: https://maps.google.com/

## Slide 9: Mitä on paikkatieto?
Esri Finlandin luoma kartta esittää tietoa ikoneilla sekä viivoilla. Lisäksi kartan päälle on tuotu kuvana sademäärät sateliitista
Kuva: http://esrifinland.maps.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=c0326c5ca1fa4f84a830cbc7d6802d57

## Slide 10: Mitä on paikkatieto?
Marinetrafficin kartalla esitetään laivojen paikat, sekä ominaisuusdatana tietoa laivoista. Samanlainen palvelu on olemassa lentokoneille (Flightradar)
Kuva: https://www.marinetraffic.com/

## Slide 11: Mitä on paikkatieto?
Ylen vaalitulosten seuranta käyttää Suomen karttaa, kuntien rajatietoja sekä äänestystuloksia ja piirtää karttaan alueita äänestystulosten pohjalta
Kuva: https://yle.fi/uutiset/3-10733264

## Slide 12: Mitä on paikkatieto?
Paikkatieto voi olla myös kolmiulotteisia malleja. Kuten kaupunkisuunnittelussa usein käytetään
Kuva: https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=e2bc2520804c422dbb0c6927b409b150

## Slide 13: Mitä on paikkatieto?
Edellisten esimerkkien kautta on helppo havaita paikkatiedon määritelmä:
Paikkatiedossa yhdistyy kohteen sijaintitieto ja ominaisuustieto. Sijaintitieto ilmoitetaan yleensä koordinaatteina ja ominaisuustieto voi olla mitä tahansa kohteen ominaisuutta kuvaavaa tietoa.

## Slide 14: Paikkatiedon lyhyt historia
Paikkatiedon kehittyminen on periaatteessa alkanut jo hetkestä kun perinteisiä paperikarttoja alettiin digitalisoimaan. Tämä tapahtui jo 1960 luvulla.
Aluksi paikkatietona toimi paperisista kartoista sellaisenaan digitaalisiksi siirretyt merkit.
Jo digitaalisten karttojen alkuaikoina huomattiin, että karttapohjien lisäksi karttoihin voidaan lisätä kohteita joilla on koordinaatit sekä ominaisuustietoa.
Tämän mahdollisti kuitenkin laajemmassa määrin GPS-järjestelmän kehitys 1990-luvulla. Jonka seurauksena
mm. Paikkasidonnainen tiedonkeruu mahdollistui

## Slide 15: Paikkatiedon lyhyt historia
2000-luvulla karttapohjaiset järjestelmät ovat kehittyneet muun tietotekniikan kehityksen mukana.
Siinä missä aluksi esitetiin vain yksinkertaisia pisteitä ja viivoja. Ovat 2020-luvun järjestelmät monipuolisia tiedon visualisointityökaluja, joilla myös analysoida tietoa sekä vastaanottaa tietoa eri järjestelmistä.
Osittain karttapohjaisten järjestelmien kehitystä selittää tiedon määrän lisääntyminen maailmassa, karttapohjaisessa järjestelmässä voidaan tietoa esittää eri tavalla kuin perinteisillä tiedon esittämisen työkaluilla

## Slide 16: Ja tulevaisuus
https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2019/04/data-generated-each-day-wide.html
Lähde: ZDnet
Paikkatiedon määrän kasvua voidaan hahmottaa esim. IoT-laitteiden määrän kautta.
CCS:n raportin mukaan maailmassa on 50 miljardia laitetta vuonna 2020, jotka on yhteydessä Internettiin tavalla tai toisella.
Valtaosalla näistä laitteista on sidottuna paikkaan joka tiedetään, tai jota seurataan.

## Slide 17: Paikkatieto kertoo tarinaa
https://livingatlas.arcgis.com/wildfire/?ext=-14394031.695172165,2546836.1396756386,-7217511.983535443,6675658.659526621
https://storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacks/
USA:n maastopalot:
Terroristien hyökkäykset:
Pohdi: Voisiko esimerkkien esittämää tietoa
kertoa selvemmin Ilman paikkatietoa?

## Slide 18: Mitä on paikkatieto?
Yle: GIS - maantieteen perustyökalu
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/01/30/gis-maantieteen-perustyokalu
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/01/30/paikkatietopalveluja-ja-ohjelmistoja

## Slide 19: Tehtävä (kontaktiopetus) n. 10 min.
Mitä paikkatieto palveluita olet käyttänyt?
Mitä kokemuksia näistä palveluista?
Mitä paikkatietopalvelua kaipaisit vielä?

## Slide 20: Tehtävä (verkko-opetus)
Tehtävä 1.
Kirjoita paikkatietopalveluista joita käytät / olet käyttänyt
Mitä kokemuksia näistä palveluista?
Mitä paikkatietopalvelua kaipaisit vielä?
Tehtävän pituus max 2. sivua

## Slide 21: Terminologiaa
GIS = Geographic Information System, paikkatietojärjestelmä. Järjestelmä joka yhdistää karttaan ja sen tiettyihin paikkoihin erilaista tietoa, kuten tekstiä, kaavioita, tilastoja, yms…
GPS = Global Positioning System, satelliittipaikannusjärjestelmä.
Kartan mittakaava = suhde, jonka verran kartta pienentää todellisuutta.
Pienimittakaavainen kartta kuvaa todellisuutta pienenä, esim. maailmankartta mittakaavassa 1:5 000 000 -> 1 cm kartalla vastaa 5 000 000 cm = 50 km maastossa.
Suurimittakaavainen kartta kuvaa todellisuutta suurempana, esim. peruskartta 1:25 000 -> 1 cm kartalla vastaa 25 000 cm (250 m) maastossa.

## Slide 22: Terminologiaa
Karttaprojektio = karttaprojekti kuvaa tapaa jolla maapallon kaareva pinta kuvataan kaksiulotteiselle tasolle, eli tasokartalle joka voi olla digitaalinen tai paperinen. Riippuen siitä mikä projektio valitaan kartan mittasuhteet ja muoto vaihtuu
Ominaisuustieto = Paikkatietoon liitetty tieto, kertoo lisätietoja kohteesta. Esimerkiksi tielle voidaan tiettyyn kohtaan liittää liikennetietoja, päällystetietoja, merkkitietoja, jne..
Sijaintitieto = Paikkatiedon osa, määrittelee kartalla olevan kohteen tarkan sijainnin. Sijainti määritetään vallitsevassa koordinaatistossa.

## Slide 23: Terminologiaa
Rasteriaineisto = Rasterimuotoinen paikkatietoaineisto on kuvamuotoista paikkatietoaineistoa. Aineisto koostuu säännöllisistä ja tasasuuruisista ruuduista, joita kutsutaan pikseleiksi.
Pikseli on kuvan pienin yksikkö, joka kuvaa tiettyä aluetta maastossa. Pikselin kuvaama alue voi olla laajuudeltaan esimerkiksi 10 x 10 metriä, jolloin aineiston resoluutio eli erottelukyky on 10 metriä.
Rasteriaineistossa pikselin koko määrää aineiston tarkkuuden ja pikselin saama väri tai sävy puolestaan kertoo sille tallennetun ominaisuustiedon. Pikselin sijainti rasteriaineiston pikseliruudukossa kertoo puolestaan kohteen sijainnin.
Näin ollen rasteriaineisto kertoo kohteen sijainti- ja ominaisuustiedon sitä tarkemmin, mitä suurempi on aineiston resoluutio eli mitä pienemmän alueen rasteriaineiston yksi pikseli kuvaa. [Lähde: PaikkaOppi]
Visualisointi = Tiedon esittäminen visuaalisessa muodossa kuvina tai karttoina.

## Slide 24: Terminologiaa
Vektorikartta= Paikkatieto-ohjelmassa oleva kartta, joka koostuu matemaattisesti määritellyistä kuvaelementeistä, vektorit. Vektoreita suurennettaessa kuvan laatu ei kärsi.
Vektoriaineisto = Vektorimuotoisessa paikkatietoaineistossa kohteet kuvataan pikseleiden sijaan pisteinä, useampia pisteitä yhdistävinä viivoina tai viivojen rajaamina alueina eli polygoneina. Näin muodostuvien vektoriobjektien kullekin pisteelle määritellään niiden koordinaatit.
Vektorimuotoinen paikkatietoaineisto ei rasteriaineiston tavoin ole kuvamuotoinen vaan pikemminkin taulukko, jonne kunkin paikkatietokohteen sijainti- ja ominaisuustiedot tallennetaan.
Karttakuvaksi vektorimuotoinen paikkatietoaineisto visualisoidaan vasta paikkatieto-ohjelman avulla.
Mittauksiin ja tilastoihin perustuvat paikkatietoaineistot ovat useimmiten vektorimuotoisia. Esimerkiksi GPS-laitteisiin tallennetut pistekohteet ja reittiviivat ovat vektorimuotoisia kohteita. [Lähde: PaikkaOppi]

## Slide 25
Koordinaatit

## Slide 26: Koordinaatit
Lähde: https://www.oulu.fi/oulugis/fi/koordinaattijarjestelmat.html
Koordinaattijärjestelmät ovat keskeinen osa paikkatietoa, koska niiden avulla tieto pystytään liittämään sijaintiin maapallon pinnalla.
Koordinaattijärjestelmä koostuu koordinaatistosta sekä datumista. Koordinaatit ovat lukuarvoja, jotka osoittavat kohteen sijainnin käytetyssä koordinaatissa. Datumi puolestaan liittää koordinaatiston maapallon pintaan.

## Slide 27: Koordinaatit
Lähde: https://www.oulu.fi/oulugis/fi/koordinaattijarjestelmat.html
Kaikkia koordinaattijärjestelmiä on mahdoton tuntea, mutta käytännön kannalta on tärkeä ymmärtää ero kahden perustyypin, eli maantieteellisten ja suorakulmaisten koordinaattien välillä.
Maantieteelliset koordinaatit ilmaistaan pituus- ja leveysasteina, jotka edelleen koostuvat minuuteista ja sekunneista. Esimerkiksi etäisyyksiä laskettaessa pallopinnan koordinaatit ovat kuitenkin varsin epäkäytännöllisiä, joten niiden asemesta käytetäänkin yleensä suorakulmaisia koordinaatteja.
Suorakulmaiset koordinaatit ovat tasopinnalle projisoituja koordinaatteja, jotka mahdollistavat mm. etäisyyksien laskemisen Pythagoraan lauseen avulla.

## Slide 28: Maantieteelliset koordinaatit
Kuva IBM
Maan muotoa kuvataan pyörähdysellipsoidin eli symmetria-akselinsa ympäri pyörähtäneen ellipsin avulla. Kaikilla koordinaattijärjestelmillä on oma ellipsoidinsa, jota kutsutaan järjestelmän vertausellipsoidiksi. Vertausellipsoidilla on omat tunnuslukunsa, joissa määritellään muun muassa sen isoja pikkuakseleiden pituudet ja litistyneisyys. (Laurila 2008, 125-126.)
Pyörähdysellipsoidi / Vertausellipsoidi

## Slide 29: Maantieteelliset koordinaatit
Kuva IBM
Maantieteellisessä koordinaatistossa sijainnit ilmoitetaan kulmamittojen avulla; leveyskulma (φ) ja pituuskulma (λ) annetaan asteina, minuutteina ja sekunteina tai desimaaliasteina.

## Slide 30: Maantieteelliset koordinaatit
Kuva IBM
Leveyskulma kertoo havaintopaikan ja ekvaattoritason välisen kulman.
Leveyspiirit, kulkevat itä-länsi suuntaisesti, leveyspiirien etäisyys toisistaan on vakio ja ne kulkevat samansuuntaisesti. Näistä pisin leveyspiiri, ja keskimmäisin, on päiväntasaaja ja sen saa koordinaattijärjestelmässä arvon 0. Päiväntasaajan etäisyys molemmista navoista on sama. Päiväntasaajan yläpuolella olevat leveyspiirit ovat arvoiltaan 0 … +90 astetta ja vastaavasti alapuolella 0 … -90 astetta.
Leveyspiiri (latitude)

## Slide 31: Maantieteelliset koordinaatit
Kuva IBM
Pituuskulma kertoo havaintopaikan ja Greenwichin meridiaanin välisen kulman.
Pituuspiirit kulkevat pohjoisesta etelään ja sijaitsevat vakio etäisyydellä toisistaan, pituuspiirit ovat samanmittaisia ja risteävät navoilla, pituuspiirejä kutsutaan meridiaaneiksi. Nollameridiaanin valinta on sopimuksenvarainen ja se kulkee Greenwichin läpi (Lontoo, Englanti)
Nollameridiaanin idänpuoleiset pituuspiirit saavat arvoja 0 … +180 ja lännenpuoleiset 0 … -180.
Pituuspiiri (longitude)

## Slide 32: Maantieteelliset koordinaatit
Kuva IBM
Maapallon pinnalla oleva asteverkko on yksi keino esittää maantieteellinen koordinaatisto. Asteverkko muodostuu pituus- ja leveyspiireistä, jotka on piirretty tasaisin astevälein. (Laurila 2008, 129.)

## Slide 33: Maantieteelliset koordinaatit
Demo, kokeile Google Maps kartalla koordinaattien muodostumista

## Slide 34: Suorakulmaiset koordinaatit
Haluttaessa siirtää maantieteelliset koordinaatit tasoon, tarvitaan karttaprojektio, jonka avulla voidaan käyttää kulmamittojen sijaan pituusmittoja.
Karttaprojektio on siis maapallon pinta muutettuna tasoksi. Tämä mahdollistaa kohteiden esittämisen esimerkiksi painetulla kartalla, johon voidaan liittää tasokoordinaatisto. Pallon projisointia tasoksi ei voida tehdä täysin virheettömästi, joten projektioihin ja sen myötä myöskään tasokoordinaatistoihin liittyvät aina projektiovirheet. (Patronen, 2011)

## Slide 35: Suorakulmaiset koordinaatit
Kurssilla käytetään maantieteellisiä koordinaatteja, ja GIS-järjestelmät tekevät muutokset tarvittaessa maantieteellisten ja suorakulmaisten koordinaattien välillä automaattisesti.
Näin ollen suorakulmaisiin koordinaatteihin perehtyminen jätetään opiskelija oman mielenkiinnon varaan.

## Slide 36
Koordinaattijärjestelmät

## Slide 37: Koordinaattijärjestelmät
Koordinaattijärjestelmä on koordinaatiston ja datumin muodostama vertailujärjestelmä, jonka avulla kohteiden sijainti voidaan ilmoittaa yksikäsitteisesti (Sanastokeskus TSK Ry 2005, 14).
Koordinaattijärjestelmät ovat keskeinen osa paikkatietoa, koska niiden avulla tieto pystytään liittämään sijaintiin maapallon pinnalla. Koordinaattijärjestelmä koostuu koordinaatistosta sekä datumista. Koordinaatit ovat lukuarvoja, jotka osoittavat kohteen sijainnin käytetyssä koordinaatissa. Datumi puolestaan liittää koordinaatiston maapallon pintaan. https://www.oulu.fi/oulugis/fi/koordinaattijarjestelmat.html

## Slide 38: Koordinaattijärjestelmät
WGS84:
WGS84, eli World Geodetic System 1984, on kolmiulotteinen, ellipsoidikeskinen suorakulmainen koordinaattijärjestelmä.
WGS84 ja sen realisaatio on määritelty Yhdysvaltain armeijan karttaviraston DMA:n (Defence Mapping Agency) julkaisussa DMA 1987 (Ollikainen ym. 2001, 9- 10).
Järjestelmän on kehittänyt Yhdysvaltain puolustusministeriö (DoD, Department of Defence) (Häkli ym. 2009, 19).

## Slide 39: Koordinaattijärjestelmät
WGS84:
GPS-satelliitit lähettävät ratatietonsa WGS84-järjestelmässä (Ollikainen ym. 2001, 10). Näin ollen GPS-paikannuksessa on käytettävä järjestelmän kanssa yhteensopivia koordinaatistoja.
https://www.youtube.com/watch?v=FU_pY2sTwTA

## Slide 40: Koordinaattijärjestelmät
WGS84-koordinaatit ilmoitetaan tavallisesti muodossa
DDD MM.MM (asteina, minuutteina ja minuutin desimaaleina).
Myös muotoa DDD.DDDD näkee käytettävän.
Uusissa maastokartoissa WGS84-koordinaatit on esitetty sinisellä ruudukolla.

## Slide 41: Koordinaattijärjestelmät
Koordinaateissa oleva
astemerkki (°) tarkoittaa astetta
yhdellä heittomerkillä (') tarkoitetaan minuutteja.
N 62°27.050’ = 62 astetta, 27 piste 050 minuuttia pohjoista leveyttä
E 026°55.900’ = 26 astetta, 55 piste 900 minuuttia itäistä pituutta.
Suomen korkeuksilla pituusasteen minuutin tuhannesosa 0.001' vaihtelee Pohjois-Lapin noin 0.63 metristä eteläisimmän Suomen noin 0.93 metriin.

## Slide 42: Koordinaattijärjestelmät
Monissa karttasovelluksissa, käytetään esitystapaa, jossa ei ole erikseen astesekunteja eikä asteminuuttejakaan, vaan ainoastaan asteita ja sen desimaaleja.
Esim. Kokkolan keskusta Google Mapsissa
63.838970, 23.133619
Tätä formaattia käytetään sovelluksissa koska sen voidaan tallettaa double tai float tyyppiseen muuttujaan eikä tarvitse erotella koordinaatin osia eri tyyppisiin muuttujiin.

## Slide 43: Koordinaattijärjestelmät
Muunnokset koordinaattien esitystapojen välillä voidaan toteuttaa joko GIS-järjestelmässä tai esim:
http://www.earthpoint.us/Convert.aspx
63.838970, 23.133619
Degrees Lat Long | 63.8156770°, 023.1310460°
Degrees Minutes | 63°48.94062', 023°07.86276'
Degrees Minutes Seconds | 63°48'56.4372", 023°07'51.7656"

## Slide 44: Koordinaattijärjestelmät
Maantieteellisessä koordinaatistossa on kolme esitystapaa, joista virallinen Yhdysvaltain asevoimista, Pohjois-Atlantin liitosta ja Suomen puolustusvoimien sekä Suomen poliisin kautta on muoto:
ensin pituuspiiri
sitten leveyspiiri
Kuitenkin siviilikäytössä monissa paikantimissa on periaatteena edelleen esittää paikka siten, että leveyspiirit ilmoitetaan ennen pituuspiirejä.

## Slide 45: JHS suositukset - paikkatieto
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs196
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs197

## Slide 46: Tehtävä (kontaktiopetus) n. 10 min.
Muuta koordinaatteja toisiin esitys tapoihin

## Slide 47: Tehtävä (verkko-opetus)
Tehtävä 2.
Esitä seuraavat koordinaatit seuraavissa formaateissa

## Slide 48: Paikkatietojärjestelmät (GIS)
Paikkatietojärjestelmä (GIS) käsittelee paikkatietoja ja ominaisuustietoja sekä osaa yhdistää ja analysoida niitä.
Paikkatietojärjestelmiä sovelletaan usealla alalla, niiden etuna on vahvasti visuaalinen ja intuitiivinen käyttöliittymä. Usean tiedon kohdalla paikkatietojärjestelmä tarjoaa ylivertaisen tiedon esittämis-, käsittely- ja analysointitavan.
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/

## Slide 49: Paikkatietojärjestelmät (GIS)
GPS on tärkeä osa paikkatietojärjestelmää, sillä sen avulla voidaan tuottaa tietoa paikkatietojärjestelmää (staattista tai reaaliaikaista) joka on sidottuna paikkaan.
Alueiden käytön suunnittelussa GIS-sovellukset ovat ylivoimaisia työvälineitä verrattuna perinteisiin menetelmiin, koska niiden avulla voidaan ottaa huomioon hyvin monia muuttujia.
Seuraavilla slideillä muutama esimerkki GIS-järjestelmästä

## Slide 50: Paikkatietojärjestelmät (GIS)
Kuva: ESRI

## Slide 51: Paikkatietojärjestelmät (GIS)

## Slide 52: Paikkatietojärjestelmät (GIS)
Kuva: ESRI

## Slide 53: Paikkatietojärjestelmät (GIS)
Kuva: ESRI

## Slide 54: Paikkatietojärjestelmät (GIS)
Kuva: ESRI

## Slide 55: Paikkatietojärjestelmät (GIS)
Kuva: ESRI

## Slide 56: Paikkatietojärjestelmät (GIS)
Kuva: ESRI

## Slide 57: Kartta-aineistot
Kuten aiemmin todettiin kartta-aineistoja on eri tyyppisiä: pisteet, alueet jne….
Erilaiset kartta-aineistot muodostavat kokonaisuuden jota käsitellään paikkatietojärjestelmässä (GIS).

## Slide 58: Kartta-aineistot
Kuva: Esri
Alimmainen taso (Image base/map) on niin sanottu pohjakartta.
Pohjakartan päälle tuodaan joko vektori tai rasteritasoja
Kartta rakentuu kokonaisuudeksi eri tasojen kautta, jokainen kartta-aineisto on oma taso

## Slide 59: Kartta-aineistot
Pohjakartta (vektori)
Pohjakartta (rasteri)

## Slide 60: Kartta-aineistot - tasot
Paikkatietojärjestelmässä oleva kartta koostuu aina useista päällekkäisistä karttatasoista.
Jokaista tasoa vastaa yhdessä tiedostossa oleva tietokanta tai datalähde.
Karttatasoja valikoimalla voidaan siis koota juuri sen hetkistä tarvetta vastaava kartta, vaikkapa tiet ja onnettomuuspisteet.

## Slide 61: Kartta-aineistot - tasot
Yhdellä tasolla on yleensä yksi merkitys (ellei kyseessä ole yhdistetty taso) kuten esimerkiksi tiet tai koulujen sijainnit.
Tasot muodostavat myös pohjan paikkatietopohjaiselle analyysille (käsitellään myöhemmin).
Tasojen ominaisuuksia ja niiden esitystapa voidaan muutella kattavasti.

## Slide 62: Kartta-aineistot - tasot
Pohjakartta, jonka päälle on visualisoitu oppilaitokset sekä postinumeroalueet

## Slide 63: Kartta-aineistot - tasot
Kartat voivat paikkatietojärjestelmässä olla joko vektori- tai rasterimuodossa.
Vektorimuotoisessa tallennustavassa karttakohteet – pisteet, viivat ja alueet – on kuvattu matemaattisesti ja käyttäjä voi suurentaa niitä laadun kärsimättä. Yleisimmillä paikkatieto-ohjelmilla myös tiedon analysointi onnistuu parhaiten vektorimuotoisesta aineistosta.
http://www.paikkaoppi.fi/fi/rasteri-ja-vektorimuotoinen-paikkatietoaineisto/

## Slide 64: Kartta-aineistot - tasot
Rasterimuotoinen kartta taas koostuu pisteverkosta, jonka jokainen elementti on tietyn värinen. Valokuvat ovat aina rasterikuvia. Rasterikuvien etu on värikkyys ja näyttävyys, mutta suurennettaessa rasterikuvaa sen yksittäiset elementit tulevat näkyviin kulmikkaina.
http://www.paikkaoppi.fi/fi/rasteri-ja-vektorimuotoinen-paikkatietoaineisto/

## Slide 65: Kartta-aineisto, tiedonkeruu
Paikkatietoaineistoa eli sijainti- ja ominaisuustietoa kerätään analysoimalla ilma- ja satelliittikuvia, maastoa tutkimalla sekä esimerkiksi tekemällä haastatteluja ja tutkimalla laitosten tilastoja.
Toisaalta paikkatietoa voidaan tuottaa automaattisesti erilaisten laitteistojen avulla esim. IoT-laitteet, paikantimet, yms… Laitteesta riippuen tuotetaan sijaintietoa joka myöhemmin yhdistetään ominaisuustietoon tai suoraan paikkatietoa

## Slide 66: Kartta-aineisto, tiedonkeruu
Maastotyöskentelyssä GPS on tärkeä apuväline, sillä sen avulla saadaan kerättävälle tiedolle tarkat koordinaatit.
Tietojen sijainti paikkatietojärjestelmän kartalla perustuu aina jonkin koordinaattijärjestelmän mukaiseen tarkkaan xy-koordinaattipariin.

## Slide 67: Kartta-aineisto, tiedonkeruu
IoT / muu laite jossa GPS
IoT / muu laite jossa GPS
Ominaisuustieto
Gateway-palvelin
Paikkatiedon tallennusjärjestelmä
Paikkatieto
Paikkatieto
Sijaintitieto

## Slide 68: Kartta-aineisto, tiedonkeruu
Sovellus
Paikkatiedon tallennusjärjestelmä
Paikkatieto

## Slide 69: Kartta-aineisto, tiedonkeruu
Pohdi erilaisia tiedonkeruutapoja:
mitä ja miten?
mistä ominaisuustieto?
entä paikkatieto?
Henkilöiden paikantaminen teollisuudessa
Ajoneuvojen paikantaminen
Leikkipuistojen palautejärjestelmä
Turvalaitteiden vikailmoitukset teollisuuspuistossa

## Slide 70: Kartta-aineisto, tiedon tallennus
Kerätty paikkatieto voidaan tallentaa useaan eri paikkaan, mutta loogisinta on sijoittaa tieto pilveen.
Toki GIS järjestelmät tukevat tiedon hakua myös yksittäisistä tiedostoista.

## Slide 71: Kartta-aineisto, tiedon tallennus
Perinteisen tiedon tallentamismuodon, taulukko muotoinen data, jota käytettään valtaosassa sovelluksista sijaan paikkatietojärjestelmät hyödyntävät geospatiaalista dataa joka on merkitsevästi eri muotoista.
Geospatiaalisessa datassa yhdistyvät paikkatieto (piste, jana, alue, kuva) sekä ominaisuustieto (perinteinen taulukkotyyppinen data)
Yhteen janaan tai alueeseen liittyy sen eri koordinaateissa sama taulukkotyyppinen data
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/geospatial-data

## Slide 72: Kartta-aineisto, tiedon tallennus
Rakennus_ID | Rakennusvuosi | Ala | Korkeus
20020 | 2011 | 130 | 15
20021 | 2012 | 180 | 17
20022 | 2011 | 90 | 14
Perinteinen taulukkomuotoinen data
Geospatiaalinen data
64.23434,23.123434

## Slide 73: Kartta-aineisto, tiedon haku
Paikkatietojärjestelmiin voidaan tuoda tietoa erilaisin tavoin, näitä ovat:
Tiedostot
Pilvessä sijaitsevat palvelimet
Tiedot voivat olla useassa eri formaatissa, seuraavassa kuvattuna yleisimpiä

## Slide 74: Kartta-aineisto, tiedon haku
Tiedostoissa sijaitset paikkatiedot ladataan suoraan ohjelmaan tai ne tallennetaan saatavilla pilvessä sijaitsemaan sisällönhallintapalvelimeen
Kuva: Eclipse.org

## Slide 75: Kartta-aineisto, tiedon haku
Pilvessä sijaitsevat paikkatiedot haetaan pääosin HTTP(S) protokollan kautta käyttäen eri formaatteja
Kuva: Eclipse.org

## Slide 76: Kartta-aineisto, tiedon haku
Tile layers (laatta kerrokset)
Laatat muodostavat kartalle neliömuotoisia alueita jotka sisältävät joko vektorimuotoista tai rasterimuotoista tietoa.
Mm. Pohjakartat ovat laatta muotoista dataa
Laatat voidaan toimittaa WMS/WMTS rajapintojen kautta

## Slide 77: Kartta-aineisto, tiedon haku
Shapefiles (muototiedosto?)
Koostuu tiedostoista jotka kuvaavat ominaisuuden, sijainnin, muodon, sekä siihen liittyvät tiedot
Pakataan usein .zip tiedostoksi, purettuna sisältää useita tiedostoja jotka liittyvät toisiinsa

## Slide 78: Kartta-aineisto, tiedon haku
CSV, TXT, and GPX tiedostot
Pilkuilla eroteltu (.csv), eroteltu (.txt) tai GPS Exhange (.gpx) voivat toimia myös tiedon lähteinä.
Näissä tiedostoissa (.csv ja .txt) jokaisella tiedoston rivillä on tiettyyn paikkaan liittyvää tietoa. Koska riville mahtuu rajattu määrät tietoa voidaan näillä tiedostoilla esittää rajoitetusti tietoa
.gpx tiedosto taas on useiden GPS-paikantimien käyttämä formaatti jolla voidaan tuoda mm. reittitietoja kartalle

## Slide 79: Kartta-aineisto, tiedon haku
OGC -rajapinnat
OGC rajapinnat ovat vapaaehtoisten organisaation kehittämiä standardeja joita hyödynnetään paikkatietojärjestelmissä.
OCG:n mukaisia rajapintoja ovat mm:
- OGC Web Feature Service (WFS)
- OGC Web Map Service (WMS)
- OGC Web Map Tile Service (WMTS)

## Slide 80: Kartta-aineisto, tiedon haku
WMS / WFS / WMTS erot
WMS on rajapinta paikkatiedon muodostaman kartan lataamiseen kuvina verkon ylitse. Kuva itessään voi olla missä formaatissa tahansa, bittikartta tai vektorikuva.
WFS määrittelee rajapinnan paikkatietokohteiden etsintään, kyselyyn ja muokkaamiseen verkon ylitse. WFS data on XML tai muuta tekstimuotoista dataa, eikä kuvia kuten WMS rajapinnassa. Näin WFS palvelut ovat karttapohjaisen analytiikan lähteitä
WMTS on myös kuvien lataamisen palvelu, mutta erona WMS:ään kuvat toimitetaan laattakerroksina. Näin ollen eri zoomaus-tasoille voi olla valmiiksi omat kuvansa ja kuvien tarkkuus voi zoomaustasosta riippuen vaihdella

## Slide 81: Tehtävä (kontaktiopetus) n. 10 min.
Tutki millaisia WML rajapintoja on tarjolla?
Tai millaisia paikkoja on saatavilla jotka tarjoavat paikkatietoja yleensä, formaatista riippumatta?

## Slide 82: Tehtävä (verkko-opetus)
Tehtävä 3.
Listaa (5 kpl) millaisia WML rajapintoja on tarjolla?
Listaa (3 kpl) paikkoja jotka tarjoavat paikkatietoja yleensä, formaatista riippumatta?

## Slide 83: Kokkolan vaarallisin koulu -DEMO
Peruskartta (base map)

## Slide 84: Kokkolan vaarallisin koulu -DEMO
WMS palvelusta haetut:
Onnettomuustiedot
Koulujen sijainnit

## Slide 85: Kokkolan vaarallisin koulu -DEMO
Koulut kartan layereina

## Slide 86: Kokkolan vaarallisin koulu -DEMO
Koulujen kävelymatkat 3, 6, 9 ja 12 minuuttia

## Slide 87: Kokkolan vaarallisin koulu -DEMO
Onnettomuudet 2015-17 kartan layereina

## Slide 88: Kokkolan vaarallisin koulu -DEMO
Onnettomuudet alle 500m koulusta

## Slide 89: Paikkatiedon keruu harjoitus
Ryhmä 1
Ryhmä 2
Ryhmä 3

## Slide 90: Tehtävän anto
Tutustu sovelluksen käyttöliittymään ja toteuta viisi kohdehavaintoa sovelluksen kautta
Valmistautukaa esittämään max. 5 diaa jotka vastaavat seuraaviin kysymyksiin:
  Millaista dataa sovellus keräsi?
  Mikä sovelluksen käyttötarkoitus?
  Kuinka helppoa sovelluksen käyttäminen oli?
  Vastaukset löydät käyttämällä sovellusta sekä internetistä

## Slide 91
Lataa ryhmäsi sovellus, joko AppStoresta tai Google Play kaupasta
Kirjaudu sovellukseen sähköpostiosoitteella ja salasanalla ”CentriaKosila1”
Seuraa sovelluskohtaisia ohjeita seuraavilla dioilla

## Slide 92: Survey123 for ArcGIS
Kirjautumisen jälkeen valitse ”Nouda tutkimukset tai ”Menu” -> ”Lataa tutkimukset”
2. Valitse ”Turvalaitehavainnot”

## Slide 93: Survey123 for ArcGIS
3. Sovellus lataa tutkimuksen ArcGIS-online palvelimelta
4. Avaa ”Turvalaitehavainnot” -tutkimus

## Slide 94: Survey123 for ArcGIS
5. Valitse ”Kerää” jotta voi aloittaa tiedonkeruun
6. Kierrä kortteli kampusalueella keräten tietoa, ”turvalaitteista”. Havainto lähetetään ”hyväksy”-ikonista

## Slide 95: Collector for ArcGIS
Kirjautumisen jälkeen valitse ”Collector Map”
2. Kartta näyttää aikaisemmat havainnot,
Eli tässä tapauksessa liikenneonnettomuudet

## Slide 96: Collector for ArcGIS
3. Tutki millaista tietoa pisteisiin on tallennettu, voit myös muokata tietoja
4. ”+” –napista voit lisätä uuden pisteen kartalla. Kierrä kampusalueella kortteli ja kerää viisi havaintoa kartalle sekä syötä niille tietoja

## Slide 97: Quickcapture for ArcGIS
Kirjautumisen jälkeen valitse ”nouda projektit
2. Lataa projekti ”Suojatiedon keruu”

## Slide 98: Quickcapture for ArcGIS
3. Avaa projekti ja valitse kohde joka on havaittu, kierrä kortteli kampuksella ja etsi kymmenen kohdetta
4. Kun olet kuvannut kohteen paina ”Lähetä”